Билеты

для сдачи на радиолюбительскую лицензию.

Билет № 1.

Радиотелеграфным сокращением слова «пожалуйста» является:

А: 	TKS

Б:	PSE

В:	PVL

Г:	DKS

# Билет № 2

Для позывных белорусских радиостанций выделены следующие серии букв:

А:	RCA-UCZ

Б:	BYA-BYZ

В:	RBA-RBZ
	Г:	EUA-EWZ

Билет №  3

Какова сила тока, протекающего в проводнике X-Y ?

А:	0,5 А
	Б:	1 А

В:	1,5 А
	Г:	2,5 А

Билет №  4

## Синусоидальное переменное напряжение амплитудой 10 вольт приложено к сопротивлению 10 Ом. Какая мощность поглощается этим сопротивлением ?

А:	5 Вт

Б:	7,07 Вт

В:	10 Вт

Г:	100 Вт

Билет №  5

Что характеризует ёмкость батареи аккумулятора в «Ампер-часах» ?

А:	максимально обеспечиваемая мощность

Б:	произведение электродвижущей силы и тока короткого замыкания

В:	произведение максимально обеспечиваемых напряжения и тока

Г:	произведение обеспечиваемого тока и времени, в течение которого этот ток обеспечивается.

Билет №  6

Отражение электромагнитных волн от ионосферы меньше зависит от:

А:	частоты

Б:	поляризации

В:	сезона года

Г:	времени года

Билет №  7

Скорость распространения радиоволны в веществе – 250000 км/с . Длина волны – 2м. При этом частота равна:

А:	125 кГц

Б:	500 кГц

В:	125 МГц

Г:	500 МГц

Билет №  8

Временно недоступен

Билет №  9

## Какая мощность поглощается в аттенюаторе ?

А:	10 Вт
	Б:	9 Вт

В:	5 Вт
	Г:	1 Вт

Билет №  10

Осуществляется стопроцентная модуляция несущей синусоидальным сигналом. При этом пиковая мощность промодулированного сигнала составляет:

### А:	половину мощности несущей

Б:	равна мощности несущей

В:	в два раза больше мощности несущей

Г:	в четыре раза больше мощности несущей

Билет №  11

К конденсатору ёмкостью 25 нФ подведено переменное напряжение частотой 50 кГц. Реактивное сопротивление конденсатора при этом составляет около:

А:	127 Ом

Б:	254 Ома

В:	800 Ом

Г:	1250 Ом

Билет №  12

## Среднее значение тока равно

А: 6 А

Б: 3 А

В: 2 А

Г: 1 А

Билет №  13

## Катушка контура ПЧ наматывается проводом «литцендрат» чтобы

А:	уменьшить температурный эффект

Б:	увеличить кооффициент заполнения обмотки

В:	сократить потери в меди

Г:	уменьшить паразитную ёмкость

Билет №  14

В сопротивлении поглощается мощность 1 Вт. Ток в первичной обмотке при этом равен:

А:	25 мА

Б:	50 мА

В:	100 мА

Г:	200 мА

Билет №  15

Утверждение 1: «Анодный ток вакуумного триода зависит от напряжения на сетке»

Утверждение 2: «Анодный ток вакуумного триода зависит от напряжения на аноде»

Какое из утверждений верно ?

А:	первое и второе

Б:	только первое

В:	только второе

Г:	ни первое, ни второе

Билет №  16

Временно недоступен

Билет №  17

Временно недоступен

Билет №  18

В схеме все сопротивления равны 100 Ом. В сопротивлении R2 рассеивается мощность 1 Вт. В сопротивлении R1 рассеивается :

А:	0,5 Вт

Б:	1 Вт

В:	2 Вт

Г:	4 Вт

Билет №  19

Три конденсатора в схеме можно заменить одним, имеющим ёмкость:

А:	1 нФ

Б:	3 нФ

В:	6 нФ

Г:	9нФ

Билет №  20

В случае резонанса равно уравнение:

А:	Ir = Ic

Б:	Il = Ir

В:	Ig = Ir

Г:	Ig = Ic + Il

Билет №  21

Временно недоступен

Билет №  22

Резонансная частота контура из ёмкости и индуктивности равна:

А:

Б:

В:

Г:

Билет №  23

Для контура в резонансе верно равенство:

Добротность контура равна:

А:	0.02

Б:	20

В:	50

Г:	200

Билет №  24

На схеме изображен :

А:	фильтр пробка

Б:	полосовой фильтр-пробка

В:	фильтр верхних частот

Г:	фильтр нижних частот

Билет №  25

На рисунках показаны выходные сигналы двух телеграфных передатчиков (режим А1А). Какое утверждение правильно ?

А:	Сигнал 1 имеет более широкую полосу, чем сигнал 2

Б:	сигнал 1 имеет менее широкую полосу, чем сигнал 2

В:	сигнал 1 имеет такую же полосу, как и сигнал 2

Г:	по рисункам нельзя определить разницу ширины полос.

Билет №  26

На какой из схем изображён двухполупериодный выпрямитель?

Билет №  27

Напряжение U вых. на кремниевом транзисторе составляет ?

А:	6.3 В

Б:	7 В

В:	7.7 В

Г:	8.4 В

Билет №  28

### Какая из схем наиболее приемлема для усилителя высокой частоты ?

#

Билет №  29

Временно недоступен

Билет №  30

Какой элемент обозначен звёздочкой на схеме фазовой автоподстройки частоты ?

А:	генератор, управляемый напряжением

Б:	программируемый делитель частоты

В:	компаратор фазы

Г:	опорный генератор

Билет №  31

Промежуточная частота супергетеродина 455 кГц. На какую частоту следует настроить гетеродин для приёма сигнала на частоте 3575 ?

А:	2665 кГц

Б:	3779 кГц

В:	4030 кГц

Г:	4485 кГц

Билет №  32

На блок-схеме изображён супергетеродинный приёмник. Блок, обозначенный звёздочкой является:

А:	детектором

Б:	смесителем

В:	гетеродином

Г:	усилителем высокой частоты

Билет №  33

ЧМ приёмник с промежуточной частотой 10,7 МГц настроен на радиостанцию, работающую на частоте 90 МГц. Частота гетеродина выше частоты сигнала. Другой передатчик создаёт помехи по зеркальному каналу. Частота второго передатчика:

А:	21,4 МГц

Б:	79,3 МГц

В:	100,7 МГц

Г:	111,4 МГц

Билет №  34

Какое утверждение верно для SSB-передатчика ?

А:	нельзя использовать трансформацию частоты

Б:	умножение частоты можно осуществлять только в каскадах после балансного модулятора

В:	каскады после балансного модулятора должны работать в режимах класса А или В

Г:	выходной каскад может работать в режиме С

Билет №  35

В умножителе частоты транзистор работает лучше в режиме класса:

А:	А

Б:	В

В:	С

Г:	АВ

Билет №  36

SSB-передатчик с подавленной несущей модулируется речевым сигналом, у которого нет частот ниже 500 и выше 2500 Гц. Минимальная полоса пропускания приёмника должна быть не менее:

А:	500 Гц

Б:	2000 Гц

В:	2500 Гц

Г:	5000 Гц

Билет №  37

Временно недоступен

Билет №  38

Поляризация дипольной антенны определяется

А:	углом наклона антенны к земной поверхности

Б:	согласованием волновых сопротивлений фидера и антенны

В:	длиной антенны

Г:	высотой антенны относительно земной поверхности

Билет №  39

На каком рисунке 75-омный кабель правильно подсоединён к полуволновому диполю ?

Билет №  40

КСВ-метр рассчитан на 50 Ом. Антенный тюнер настроен так, что КСВ-метр показывает 1:1. В каком из кабелей КСВ=1 ?

А:	в первом и втором

Б:	только во втором

В:	только в первом

Г:	ни в одном из кабелей

Билет №  41

Радиоволны частотой выше критической, излучаемые в вертикальном направлении:

А:	поглощаются в слоях ионосферы

Б:	отражаются слоями ионосферы

В:	проходят через слои ионосферы

Г:	отражаются ионосферой назад

Билет №  42

При температурной инверсии расстояние связи в диапазоне 145 МГц увеличивается за счёт того, что:

А:	радиоволны меньше поглощаются холодными слоями атмосферы, чем тёплыми

Б:	поляризация волн изменяется на границе холодного и тёплого воздуха

В:	конденсирующаяся влага действует как отражатель

Г:	радиоволны преломляются в атмосфере

Билет №  43

Выходную мощность передатчика лучше измерять:

А:	подсоединив ГИР к выходному разъёму

Б:	подсоединив согласованную нагрузку к передатчику и измерив тестером напряжение на ней

В:	подсоединив согласованную нагрузку к передатчику и определив напряжение на ней ВЧ осциллографом

Г:	измеряя тестером ток в согласованной нагрузке.

Билет №  44

Резонансная частота (1-5 МГЦ) параллельного контура измеряется сигнал-генератором и осциллографом. Выходное сопротивление генератора – 50 Ом, входное осциллографа – 10МОм. Какая из схем измерений лучше ?

Билет №  45

Широкополосный антенный усилитель включен между TV-антенной и телевизором. При работе любительского передатчика поражаются все каналы. Эти помехи проще устранить:

А:	заземлив антенную мачту, на которой установлен усилитель

Б:	подключив фильтр нижних частот перед широкополосным усилителем

В:	подключив фильтр верхних частот перед широкополосным усилителем

Г:	подключив полосовой фильтр после широкополосного усилителя

Билет №  46

Временно недоступен

Билет №  47

Как называется устройство для автоматического включения передатчика от голоса оператора?

А:	VOX

Б:	TNX

В:	RIT

Г:	AWTOM

Билет №  48

Что такое полудуплекс ?

А:	режим работы, при котором половину времени занимает передача и половину приём

## Б:	режим работы лампы с половинной отсечкой тока сетки

В:	работа на двух разнесённых частотах

Г:	когда приём возможен в паузах между нажатиями ключа

Билет №  49

Временно недоступен

Билет №  50

Временно недоступен

Билет №  51

Для чего нужна механическая блокировка в блоке питания ?

А:	для заряда конденсаторов фильтра

Б:	для механической прочности конденсаторов фильтра

В:	для разряда конденсаторов фильтра

Г:	для механического блокирования анода лампы

Билет №  52

Какой сигнал нужно подать на вход однополосного передатчика для проверки его линейности ?

А:	однополосный

Б:	двухполосный

В:	тонально модулированный

Г:	двухтоновый

Билет №  53

Что определяется с помощью двухтонового генератора и осциллографа ?

А:	волновое сопротивление кабеля

Б:	характеристическое сопротивление кабеля

В:	линейность гетеродина плавного диапазона

Г:	линейность усилителя

Билет №  54

Зачем для некоторых ламп нужна нейтрализация ?

А:	устранить самовозбуждение из-за междуэлектродной ёмкости

Б:	устранить самовозбуждение из-за сеточного тока

В:	для нейтрализации реакции нагрузки

Г:	для нейтрализации паразитной ёмкости

Билет №  55

Временно недоступен

Билет №  56

Какой вид имеет сигнал на выходе исправного SSB-передатчика ?

А:	такой же, как на входе

Б:	вид чистой синусоиды, сдвинутой по фазе на 180( относительно сигнала на входе

В:	правильных прямоугольных импульсов

Г:	правильных прямоугольных импульсов со скважностью 1:2

Билет №  57

Каким прибором лучше измерять качество сигнала на выходе SSB-передатчика ?

А:	КСВ-метром

Б:	хорошо откалиброванным тестером

В:	ВЧ вольтметром с высокоомным входом

Г:	осциллографом

Билет №  58

Чем лучше измерить диаграмму направленности антенны ?

А:	измерителем напряжённости поля

Б:	КСВ-метром

В:	компасом и транспортиром

Г:	высокочастотным вольтметром

Билет №  59

Как зависит индуктивное сопротивление от частоты переменного тока ?

А:	линейно понижается с повышением частоты

Б:	с ростом частоты реактивное сопротивление возрастает

В:	сопротивление индуктивности от частоты не зависит

Г:	до частоты 465 кГц возрастает, а затем плавно понижается

Билет №  60

### Какое сопротивление переменному току оказывает ёмкость ?

А:	реактивное

Б:	только активное

В:	комплексное, не зависящее от частоты

Г:	пропорционально возрастающее с ростом частоты

Билет №  61

Скольким децибелам соответствует двухкратное изменение мощности ?

А:	2 дБ

Б:	3 дБ

В:	10 дБ

Г:	20 дБ

Билет №  62

Какие конденсаторы используются в сглаживающих фильтрах блоков питания?

А:	слюдяные

Б:	электролитические

В:	с положительным ТКЕ

Г:	с отрицательным ТКЕ

Билет №  63

Из-за чего возникает саморезонанс катушек ?

А:	из-за паразитной ёмкости

Б:	из-за совпадения частот параллельного и последовательного резонансов

В:	из-за некачественной намотки

Г:	из-за неправильного подбора ёмкости контура

Билет №  64

Как подключается к трансформатору источник энергии ?

А:	к бифилярной обмотке

Б:	ко вторичной обмотке

В:	к первичной обмотке

Г:	между первичной и вторичной обмотками

Билет №  65

Как называется изменение амплитуды радиосигнала для передачи информации

А:	амплитудная девиация

Б:	трансформация амплитуды

В:	амплитудно-баллансная модуляция

Г:	амплитудная модуляция

Билет №  66

Как называется изменение частоты радиосигнала для передачи информации ?

А:	умножение частоты

Б:	частотная трансформация

В:	частотное детектирование

Г:	частотная модуляция

Билет №  67

Зачем передаётся несущая в режиме А3Е ?

А:	для повышения мощности передатчика

Б:	для переноса частоты

В:	для работы амплитудного детектора

Г:	для работы частотного детектора

Билет №  68

Что происходит при перемодуляции в режиме J3E ?

А:	сигнал искажается и расширяется его полоса

Б:	сигнал искажается и сужается его полоса

В:	теряется мощность передатчика

Г:	перегревается контур выходного каскада передатчика

Билет №  69

Какой каскад передатчика может изменить частоту с 5,3 МГц на 14,3 МГц ?

А:	трансформатор

Б:	балансный модулятор

В:	смеситель

Г:	умножитель частоты

Билет №  70

## Почему на диапазоне 20м часто используют антенну « Яги » ?

А:	она проще в изготовлении

#	Б:	она подавляет помехи сзади и сбоку

В:	она подавляет помехи спереди

Г:	её проще согласовать с фидером

Билет №  71

Какова примерная длина стороны антенны « Двойной квадрат » для диапазона 20 метров ?

А:	5 м

Б:	10 м

В:	20 м

Г:	около 7,5 м

Билет №  72

### Какова длина вибратора антенны « Яги » для диапазона 20 м ?

А:	5 м

Б:	10 м

В:	20 м

Г:	33,3 м

Билет №  73

Каково входное сопротивление горизонтального полуволнового диполя на высоте не менее ¼ длины волны над землёй ?

А:	реактивное до 50 Ом

Б:	активное около 75 Ом

В:	волновое не менее 600 Ом

Г:	как правило, около 1000 Ом

Билет №  74

Какова диаграмма направленности идеального диполя ?

А:	идеальная окружность

Б:	в вертикальной плоскости – « бабочка »

В:	с идеальным соотношением «взад-вперёд»

Г:	в горизонтальной плоскости – «восьмёрка»

Билет №  75

Как зависит волновое сопротивление коаксиального кабеля от его длины ?

А:	никак

Б:	увеличивается пропорционально длине

В:	стремится к нулю при длине, кратной ¼ (

Г:	стремится к 75 Омам при длине, кратной ½ длины волны

Билет №  76

Из-за чего происходит отражение мощности в фидере ?

А:	из-за низкого волнового сопротивления

Б:	из-за разности фаз прямой и обратной волн

В:	из-за разницы сопротивлений фидера и антенны

Г:	из-за несимметричности диаграммы направленности антенны

Билет №  77

### Что должно выполняться, чтобы не возникли стоячие волны в фидере ?

А:	согласование сопротивлений фидера и антенны

Б:	фидер не должен иметь резких изгибов

В:	согласование диаметров проводников фидера и антенны

Г:	должно выполняться « правило Буравчика »

Билет №  78

Что является основанием для изготовления, приобретения, ввоза из-за границы и эксплуатации любительской радиостанции ?

А:	разрешение таможни

Б:	любительское разрешение

В:	разрешение милиции

Г:	разрешение на станцию персональной связи

Билет №  79

В зависимости от используемых диапазонов и допустимой мощности любительские станции подразделяются на классы:

А:	А, В и С

Б:	А, Б, В и Г

## В:	1 и 2 классы

Г:	I и II категории

Билет №  80

Даёт ли владение радиолюбительским разрешением право на приобретение, ввоз из-за рубежа, изготовление и продажу радиоаппаратуры в коммерческих целях ?

А:	Даёт

Б:	Даёт, если в нём есть специальная отметка.

В:	Не даёт, если аппаратура изготовлена самостоятельно

Г:	Не даёт

Билет №  81

В какой срок должен владелец разрешения после изготовления или приобретения им радиостанции уведомить об этом ГИЭ

А:	в тот же день

Б:	через день

В:	14 дней

Г:	в месячный срок

Билет №  82

При смене фамилии, основного местоположения радиостанции, либо утере разрешения, владелец разрешения высылает в адрес ГИЭ бланк формы 1 с заполненными пунктами 2 – 8 :

А:	в тот же день

Б:	через неделю

В:	14 дней

Г:	в месячный срок

Билет №  83

Разрешено ли при международных радиосвязях любительских станций передавать замечания личного характера ?

А:	разрешено, если их передача через службу общественной электросвязи, вследствие их небольшой важности, не оправдывается

Б:	не разрешено

В:	разрешено, если об этом в течение 7 дней сообщено в ГИЭ

Г:	не разрешено во всех случаях

Билет №  84

Что такое режим фиксированной станции ?

А:	режим А1А

Б:	режим фиксированной волны

В:	работа из местоположения, указанного в разрешении

Г:	работа из местоположения, зафиксированного в органах МВД

Билет №  85

### Что такое режим передвижной станции ?

А:	стационарная работа из не основного местоположения

Б:	работа на передвигающейся станции

В:	работа с передвигающейся станции

Г:	стационарная работа из основного местоположения

Билет №  86

### Что такое режим подвижной радиостанции ?

А:	работа из не основного местоположения

Б:	работа из основного местоположения

В:	работа при перемещении наземным, водным или воздушным путём

Г:	работа в течение не более 7 дней при смене основного местоположения станции

Билет №  87

При работе на любительской радиостанции в режиме подвижной станции оператор должен иметь при себе:

А:	любительское разрешение и паспорт

Б:	разрешение или его копию

В:	паспорт на радиостанцию

Г:	аппаратный журнал установленного образца

Билет №  88

К позывному сигналу передвижной станции добавляются знаки:

А:	/P

Б:	/M

В:	/MM

Г:	/AM

Билет №  89

К позывному сигналу подвижной сухопутной станции добавляется:

А:	/P

Б:	/M

В:	/MM

Г:	/AM

Билет №  90

К позывному сигналу водной подвижной радиостанции добавляется:

А:	/P

Б:	/M

В:	/MM

Г:	/AM

Билет №  91

К позывному сигналу воздушной подвижной радиостанции добавляется :

А:	/P

Б:	/M

В:	/MM

Г:	/AM

Билет №  92

Допускается ли использование любительской подвижной станции на транспорте ?

А:	не допускается

Б:	допускается только по разрешению владельца или начальника транспортного средства

#	В:	допускается с разрешения БелГИЭ.

Г:	не допускается только в состоянии алкогольного опьянения

Билет №  93

Допускаются ли к радиообмену на любительской станции лица, не имеющие любительского разрешения ?

А:	не допускаются

Б:	допускаются по специальным разрешениям ГИЭ

В:	не допускаются, если с ними не проведен инструктаж по технике безопасности

Г:	допускаются при условии, что управление радиостанцией осуществляет её владелец или член коллективной радиостанции

Билет №  94

Кто несёт ответственность за правильную эксплуатацию ретранслятора ?

А:	владелец разрешения и пользователь ретранслятора

Б:	владелец разрешения

В:	пользователь ретранслятора

Г:	радиолюбительская волновая служба

Билет №  95

Через какой интервал радиолюбительской станцией должен передаваться позывной сигнал ?

А:	каждые 5 минут

Б:	при каждом включении

В:	не реже, чем каждые полчаса

Г:	не реже, чем каждые десять минут в процессе связи

Билет №  96

При работе в диапазонах частот, распределённых Любительским службам на вторичной основе,  владельцы (операторы) радиолюбительских станций:

А:	должны соблюдать радиолюбительскую этику

Б:	не должны создавать помех работе станциям других служб, работающих на первичной основе

В:	не должны создавать помех другим станциям

Г:	должны подтверждать все радиосвязи QSL-карточками

Билет №  97

Допускается ли радиосвязь любительских станций со станциями, передающих сигнал SOS или MAYLAY ?

А:	допускается при передаче ими сигналов бедствия на любительских диапазонах

Б:	допускается независимо от частоты передачи

В:	не допускается без специального разрешения ГИЭ

Г:	не допускается

Билет №  98

Допускаются ли связи любительской радиостанции с государственными или общественными радиостанциями ?

А:	не допускаются

Б:	допускается в случае стихийных бедствий, при проведении аварийно-спасательных работ или связанных с такими работами тренировках

В:	не допускаются, если эти станции не зарегистрированы в ГИЭ

Г:	допускаются для выяснения, на какой основе (первичной или вторичной) работают эти радиостанции

Билет №  99

Разрешён ли любительским радиостанциям перехват корреспонденций радиосвязи ?

А:	запрещён

Б:	разрешён

В:	разрешён по заданиям государственных органов

Г:	запрещён без разрешения ГИЭ по установленной форме

Билет №  100

Разрешена ли любительской станции передача условностей

А:	разрешена, если для передачи необходимой информации недостаточны служебные радио коды связи

Б:	разрешена при работе по специальным заданиям государственных органов

В:	не разрешена на КВ диапазонах

Г:	не разрешена

Билет №  101

В каких случаях любительская радиостанция может передавать кодированные сообщения ?

А:	при участии в аварийно-спасательной связи

Б:	только при работе вне любительских диапазонов

В:	ни в каких

Г:	в любых

Билет №  102

Разрешается ли любительской радиостанции работа без позывных ?

А:	не разрешается

Б:	разрешается при аварийно-спасательной связи

В:	разрешается временно, пока не присвоен позывной

Г:	разрешается при связи с радиостанциями, незаконно использующими любительские диапазоны.

Билет №  103

Может ли радиолюбительская станция использовать не присвоенный ей позывной ?

А:	может, при связи с нелюбительской радиостанцией

Б:	может, при связи вне любительских диапазонов

В:	не может

Г:	не может без разрешения милиции

Билет №  104

Может ли любительская станция работать вне присвоенных диапазонов ?

А:	может, при связи с нелюбительской радиостанцией

Б:	может, при использовании нелюбительского позывного

В:	не может

Г:	не может без разрешения милиции

Билет №  105

Может ли станция любительской службы работать со станциями других служб?

#	А:	может при аварийно-спасательных работах

Б:	не может

В:	может вне любительского диапазона

Г:	не может без разрешения милиции

Билет №  106

### Разрешено ли радиолюбительской станции передавать музыку ?

А:	разрешено только в вечернее время

Б:	разрешено на частотах выше 30 МГц

В:	не разрешено

Г:	не разрешено, кроме музыкальных позывных

Билет №  107

Может ли любительская станция осуществлять радиообмен, при создании помех радиостанциям служб, использующих данный диапазон на более высокой основе ?

А:	может, если эти станции не возражают

Б:	не может, если основа не достаточно высока

В:	может на частотах выше 28 МГц

Г:	не может

Билет №  108

## Разрешено ли любительской радиостанции радиовещание ?

А:	не разрешено

Б:	не разрешено, если частота занята вещательной станцией

В:	разрешено только на средних волнах

Г:	разрешено при наличии специальной отметки в разрешении

Билет №  109

Временно недоступен

Билет №  110

Разрешается ли любительской станции передавать информацию рекламного характера ?

А:	не разрешается на частотах ниже 30 МГц

Б:	разрешается, если не объявляется цена товара

В:	разрешается, только если речь идёт о продукции, имеющей отношение к радиолюбительству

Г:	не разрешается

Билет №  111

Допускается ли использование радиолюбительской станции для передачи или приёма сообщений по найму ?

А:	не допускается, если не заключено трудовое соглашение

Б:	не допускается

В:	допускается для передачи только некоммерческой информации

Г:	допускается по специальному разрешению ГИЭ

Билет №  112

Разрешено ли станции любительской службы создание преднамеренных радиоэлектронных помех ?

А:	не разрешено

Б:	не разрешено в диапазонах совместного использования с другими службами связи

В:	разрешено, если станция другой службы работает на более низкой основе

Г:	разрешено, если это «радиохулиган», который не реагирует на требования прекратить передачу

Билет №  113

Разрешена ли любительской станции передача бранных, грубых и оскорбительных  выражений ?

А:	разрешена только при связи внутри страны

Б:	разрешена, если другие аргументы заставить «радиохулигана» прекратить передачу не действуют

В:	разрешена только на КВ диапазонах

Г:	не разрешена

Билет №  114

Разрешено ли пользоваться любительскими станциями для передачи международных сообщений, от имени третьих лиц для станций другой страны?

А:	не разрешено

Б:	не разрешено, если с этой страной не заключено соглашение, разрешающее такие передачи

В:	разрешено, если это – информация некоммерческого характера

Г:	разрешено только открытым текстом

Билет №  115

Допускается ли получение радиолюбителем материального вознаграждения в каком-либо виде за деятельность, связанную с эксплуатацией любительской радиостанции ?

А:	допускается, если радиолюбитель является начальником любительской радиостанции

Б:	допускается, если вознаграждение является денежным призом в валюте за призовое место, занятое в крупных международных соревнованиях

В:	не допускается без заключения трудового договора

Г:	не допускается

Билет №  116

Каков разнос частот ретранслятора на диапазоне 10 м ?

А:	100 кГц

Б:	600 кГц

В:	3 кГц

Г:	не более 25 кГц

Билет №  117

### Каков разнос частот ретранслятора на диапазоне 2 м ?

А:	100 кГц

Б:	600 кГц

В:	1,6 МГц

Г:	не более 25 кГц

Билет №  118

Временно недоступен

Билет №  119

### Каков разнос частот ретранслятора на диапазоне 70 см ?

А:	100 кГц

Б:	600 кГц

В:	1,6 МГц

Г:	не более 25 кГц

Билет №  120

Следует ли проводить симплексные связи на входных частотах ретрансляторов, обслуживающих данный регион ?

А:	можно, если ретранслятор не свободен

Б:	не следует

В:	не следует только при аварийно-спасательных работах

Г:	можно на частотах ниже 144 Мгц.

Билет №  121

В каких диапазонах допускается использование цифровых методов связи ?

А:	там, где разрешён режим F1B

Б:	на всех частотах любительских диапазонов

В:	только на частотах выше 30 МГц

Г:	там, где разрешены связи в телеграфном режиме

Билет №  122

Какой величины не должна превышать скорость манипуляции на частотах ниже 28 МГц ?

А:	1200 Бод

Б:	300 Бод

В:	144 кГц

Г:	19,6 к Бод

Билет №  123

Какой величины не должна превышать скорость манипуляции на частотах от 28 до 144 МГц

А:	1200 Бод

Б:	300 Бод

В:	144 кГц

Г:	19,6 к Бод

Билет №  124

Какой величины не должна превышать скорость манипуляции на частотах от 144 до 430 МГц ?

А:	1200 Бод

Б:	300 Бод

В:	144 кГц

Г:	19,6 к Бод

Билет №  125

Какой величины не должна превышать скорость манипуляции на частотах выше 430 МГц ?

А:	1200 Бод

Б:	300 Бод

В:	144 кГц

Г:	56 к Бод

Билет №  126

Разнос частот при частотной манипуляции на частотах ниже 144 МГц не должен превышать:

А:	300 Гц

Б:	300 Бод

В:	3,1 кГц

Г:	1 кГц

Билет №  127

Разнос частот при частотной манипуляции на частотах выше 144 МГц не должен превышать:

А:	300 Гц

Б:	300 Бод

В:	величины, численно равной допустимой скорости манипуляции

Г:	величины, численно равной допустимой частоте модуляции

Билет №  128

Какой мощностью может работать радиостанция класса «А» на частоте 1850 кГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  129

Какой максимальной мощностью может работать радиостанция класса «А» на частоте 145 МГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	50 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  130

Какой максимальной мощностью может работать радиостанция класса «А» на частоте 28800 кГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  131

Какой мощностью может работать радиостанция класса «В» на частоте 1850 кГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  132

Какой мощностью может работать радиостанция класса «С» на частоте 145 МГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  133

Какой максимальной мощностью может работать радиостанция класса «В» на частоте 28800 кГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  134

Какой максимальной мощностью может работать радиостанция класса «В» на частоте 432 МГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  135

Какой максимальной мощностью может работать радиостанция класса «А» на частоте 10,1 ГГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	50 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  136

Какой максимальной мощностью может работать радиостанция класса «В» на частоте 10,1 ГГц ?

А:	10 ватт

Б:	25 ватт

В:	100 ватт

Г:	500 ватт

Билет №  137

На каких частотах 20-ти метрового метрового диапазона разрешена работа в режиме F1B ?

А:	20 – 21 метр

Б:	144 – 146 МГц

В:	14070 – 14110 кГц

Г:	14100 – 14350 кГц

Билет №  138

На каких частотах 15-ти метрового диапазона разрешена работа в режиме F1B?

А:	15 – 15,5 метра

Б:	21080 – 21120 кГц

В:	15070 – 15110 кГц

Г:	21000 – 21100 кГц

Билет №  139

На каких частотах 10-ти метрового диапазона разрешена работа в режиме 2K50C3FM ?

А:	7035 – 7045 кГц

Б:	10,0 - 10,5 ГГц

В:	28000  -  29700 кГц

Г:	28675 -  28685 кГц

Билет №  140

Какому классу радиостанций разрешено работать мощностью 25 Ватт на частоте 1925 кГц ?

А:	только «А»

Б:	«А» и «В»

В:	никакому

Г:	всем классам

Билет №  141

Какому классу радиостанций разрешено работать мощностью 100 ватт на частоте 24,9 МГц ?

А:	только «А»

Б:	«А» и «В»

В:	никакому

Г:	всем классам

Билет №  142

Какому классу радиостанций разрешено работать мощностью 100 ватт на частоте 21433 кГц ?

А:	только «А»

Б:	«А» и «В»

В:	никакому

Г:	всем классам

Билет №  143

Какому классу радиостанций разрешено работать мощностью 10 Ватт   на  частоте 28,1 МГц ?

А:	только «А»

Б:	«А» и «В»

В:	никакому

Г:	всем классам